Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         1                                                  731

Форма № 4

Капитальный ремонт мягкой кровли по технологии напыляемой бесшовной гидроизоляции (Cantex Coating Ltd)

с применением битумно-резиновой гидроизоляционной мастики на водной основе, установка прибора учета тепловой энергии и                       установка прибора учета на ХВС

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

объект -  ул. Чубарова, 14, с. Мильково

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       186,465 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        29,552 тыс.руб.

Составлена в ценах на 2 кв. 2010 г.                                                                                         руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1. Капитальный ремонт мягкой кровли по технологии напыляемой бесшовной гидроизоляции (Cantex Coating Ltd) с применением битумно-резиновой гидроизоляционной мастики на водной основе

===============================================

1 58-17-1    -Разборка покрытий кровель: из        8,37    137,25      1,43      1149      1137        12     17,41       146

ФЕРр        рулонных материалов                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  135,82      -                              -        -          -

2 58-16-3    -Ремонт цементной стяжки                13   2401,81    129,88     31224     14962      1688     129,9      1689

ФЕРр-2001   площадью заделки до: 0,6 м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100мест               1150,91     13,88                           180      1,38        18

207

3 58-20-1    -Смена обделок из листовой            0,27   2516,07      5,99       679        95         2     41,41        11

ФЕРр-2001   стали, поясков, сандриков,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   отливов, карнизов, шириной                   353,23      0,93                           -        0,08       -

207         до: 0,4 м

100м

4 58-20-3    -Смена обделок из листовой            1,51   5369,55     11,73      8108       905        18     70,25       106

ФЕРр-2001   стали, брандмауэров и                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   парапетов без обделки боковых                599,23      2,09                             3      0,18       -

207         стенок, шириной до: 1 м

100м

5 58-23-1    -Установка стальной гильзы и             8    677,13      7,54      5417       603        60      8,83        71

ФЕРр-2001   фартука при обделке мест                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   примыкания мягкой кровли                      75,32      -                              -        -          -

207                               1место

6 61-10-1    -Ремонт штукатурки гладких             0,4   2905,52      1,21      1162       706       -      201,84        81

ФЕРр-2001   фасадов по камню и бетону с               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   земли и лесов:                              1764,08      -                              -        -          -

207         цементно-известковым

раствором площадью отдельных

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         2                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мест до 5 м2 толщиной слоя до

20 мм

100м2

7 56-12-1    -Смена дверных приборов:              0,02   2321,17      -           46        17       -        99,6         2

ФЕРр-2001   петли                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100шт                  849,59      -                              -        -          -

207

8 56-12-3    -Смена дверных приборов:              0,01   2371,34      -           24         3       -       32,76       -

ФЕРр-2001   ручки-скобы                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №                         100шт                  279,44      -                              -        -          -

207

9 56-13-2    -Ремонт дверных коробок узких          0,1   1818,56     10,46       182        58         1     64,84         6

ФЕРр-2001   в каменных стенах: со снятием             --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   полотен                                      581,61      -                              -        -          -

207                               10шт

10 20-02-010- -Демонтаж зонтов над шахтами             9     11,09      -          100       100       -        1,25        11

07          из листовой стали                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    прямоугольного сечения                        11,09      -                              -        -          -

пр. МРР №   периметром 3600 мм

253                               зонт

11 13-06-003- -Очистка поверхности щетками           837      3,07      -         2571      2571       -        0,36       301

01                                м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                                                   3,07      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

12 12-01-015- -Устройство изоляции                  8,37   1180,58     42,95      9881       884       359     12,09       101

04          обмазочной: стеклосетка на                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мастике "Поликром"                           105,64      1,19                            10      0,09         1

пр. МРР №                         100 м2

253

13            -Стеклосетка                           837     14,84      -        12418       -         -        -          -

Торг.сеть                         м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

14            -Геотекстиль Агротекс UV               541      0,35      -          192       -         -        -          -

Торг.сеть   белый                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

л                        -         -                              -        -          -

15 12-01-015- -Устройство пароизоляции              8,37    913,49     29,03      7646       395       243      5,39        45

05          обмазочной стеклосетка на                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мастике "Поликром": на каждый                 47,14      0,51                             4      0,04       -

пр. МРР №   последующий слой

253                               100 м2

16            -Геотекстиль Агротекс UV               341      0,35      -          121       -         -        -          -

Торг.сеть   белый                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

л                        -         -                              -        -          -

17 12-01-015- -Устройство изоляционного             8,37   1180,58     42,95      9881       884       359     12,09       101

04          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                   105,64      1,19                            10      0,09         1

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной

100 м2

18 12-01-015- -Устройство изоляционного             8,37    913,49     29,03      7646       395       243      5,39        45

05          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                    47,14      0,51                             4      0,04       -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         3                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной: на каждый

последующий слой

100 м2

19 12-01-015- -Устройство изоляционного            0,966   1180,58     42,95      1140       102        41     12,09        12

04          мастичного покрытия: из                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    имульсии битумно-резиновой                   105,64      1,19                             1      0,09       -

пр. МРР №   гидроизоляционной

253         двухкомпозитной (защита

отливов)

100 м2

20 10-01-053- -Установка каркаса из брусьев          0,9    2926,9     44,96      2634       429        40     48,89        44

01          и доски 32 мм по парапету                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          м3                     477,14      2,36                             2      0,18       -

пр. МРР №

253

21 12-01-004- -Устройство примыканий                0,63   4451,68    227,13      2805       174       143     30,02        19

01          мастичных кровель к стенам и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    парапетам высотой до 600 мм:                 275,54      4,05                             3       0,3       -

пр. МРР №   из имульсии битумно-резиновой

253         гидроизоляционной

двухкомпозитной слоем 2 мм

100м

22 10-01-087- -Огнезащита (антисептирование)        0,09   2292,63     21,48       206        19         2     23,56         2

02 ФЕР      деревянных конструкций                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

каркасов, эстакад                            206,18      1,59                           -        0,15       -

10м3

23 12-01-019- -Приготовление кровельных            0,524   1993,99    269,63      1045       111       141     25,94        14

01          битумных мастик                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          т                      211,97      2,88                             2      0,21       -

пр. МРР №

253

24 12-01-017- -Устройство выравнивающих             8,37   1383,68    281,25     11581      2264      2354      31,3       262

01          стяжек цементно-песчаных:                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    толщиной 15 мм                               270,46     27,33                           229      2,42        20

пр. МРР №                         100 м2

253

25 12-01-017- -Устройство выравнивающих             8,37     66,28      3,33       555        83        28      1,15        10

02          стяжек цементно-песчаных: на              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    каждый 1 мм изменения толщины                  9,94      0,43                             4      0,04       -

пр. МРР №   добавлять к (12-01-017-01)

253                               100 м2

26 13-06-003- -Очистка поверхности щетками         22,82      8,83      -          202       202       -        1,04        24

01          (колпаки над дымавыми и                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    вынтеляционными шахтами)                       8,83      -                              -        -          -

пр. МРР №                         м2

253

27 13-03-002- -Огрунтовка металлических            0,228    457,03     12,88       104        11         3      4,51         1

01          поверхностей за один раз                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    грунтовкой ХС-068 (колпаки                    49,31      0,13                           -        0,01       -

пр. МРР №   над дымавыми и

253         вынтеляционными шахтами)

100м2

28 13-03-004- -Окраска металлических               0,228   1404,05     21,04       320         7         5       3,2         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         4                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01          огрунтованных поверхностей                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    эмалью ХС-436 (колпаки над                    28,99      0,13                           -        0,01       -

пр. МРР №   дымавыми и вынтеляционными

253         шахтами)

100м2

29 20-02-010- -Установка зонтов над шахтами            9     49,73      9,46       448       287        85       3,6        32

07          из листовой стали                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    прямоугольного сечения                        31,88      0,18                             2      0,01       -

пр. МРР №   периметром 3600 мм

253                               зонт

30 08-01-003- -Гидроизоляция стен,                 0,943   4324,27    204,15      4078       186       193     23,12        22

03          фундаментов горизонтальная                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    оклеечная в 2 слоя (окраска                  197,17      -                              -        -          -

пр. МРР №   поверхности стен

253         вентиляционных шахт и будки

выхода на кровлю)

100м2

31 310-3150-1 -Перевозка грузов                      9,7     70,58     70,58       685       -         685      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1

т

32 310-3150-1 -Перевозка грузов                      9,7     70,58     70,58       685       -         685      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1

т

33 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные             6,529     32,93     28,78       215        27       188      0,58         4

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,15      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

34 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные             6,529     27,27     23,82       178        23       156      0,48         3

-2 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,45      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: разгрузка

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                            125327     27637      7735                3165

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   454                  42

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            124780       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             77150       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       27702       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             12730       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             22148       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             15922       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         5                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            162850       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  3163

Сметная заработная плата -              руб.                               -       27702       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                               547       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                76       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         388       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                22       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               481       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               278       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              1306       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    44

Сметная заработная плата -              руб.                               -         388       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                            164157       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  3207

Сметная заработная плата -               руб.                               -       28091       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

91%*0,7   Позиции - 1, 2, 3, 4, 5                 руб.      11392,91                     =((1137+0)+(14962+180)+(95+0)+(905+3)+

(603+0))*91%*0,7

87%*0,7   Позиция - 6                             руб.        429,73                     =(706+0)*87%*0,7

90%*0,7   Позиции - 7, 8, 9                       руб.         49,10                     =((17+0)+(3+0)+(58+0))*90%*0,7

141%*0,7  Позиция - 10                            руб.         98,49                     =(100+0)*141%*0,7

99%*0,94  Позиции - 11, 26, 27, 28                руб.       2597,06                     =((2571+0)+(202+0)+(11+0)+(7+

0))*99%*0,94

132%*0,94 Позиции - 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23,   руб.       6895,16                     =((884+10)+(395+4)+(884+10)+(395+4)+

24, 25                                                                         (102+1)+(174+3)+(111+2)+(2264+229)+

(83+4))*132%*0,94

130%*0,94 Позиции - 20, 22                        руб.        550,20                     =((429+2)+(19+0))*130%*0,94

141%*0,94 Позиция - 29                            руб.        382,45                     =(287+2)*141%*0,94

134%*0,94 Позиция - 30                            руб.        234,20                     =(186+0)*134%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                             22629

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

65%*0,9   Позиции - 1, 2, 3, 4, 5                 руб.      10462,89                     =((1137+0)+(14962+180)+(95+0)+(905+3)+

(603+0))*65%*0,9

50%*0,9   Позиция - 6                             руб.        317,53                     =(706+0)*50%*0,9

62%*0,9   Позиции - 7, 8, 9                       руб.         43,49                     =((17+0)+(3+0)+(58+0))*62%*0,9

83%*0,9   Позиция - 10                            руб.         74,54                     =(100+0)*83%*0,9

70%*0,85  Позиции - 11, 26, 27, 28                руб.       1660,48                     =((2571+0)+(202+0)+(11+0)+(7+

0))*70%*0,85

65%*0,85  Позиции - 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23,   руб.       3070,25                     =((884+10)+(395+4)+(884+10)+(395+4)+

24, 25                                                                         (102+1)+(174+3)+(111+2)+(2264+229)+

(83+4))*65%*0,85

63%*0,85  Позиции - 20, 22                        руб.        241,10                     =((429+2)+(19+0))*63%*0,85

83%*0,85  Позиция - 29                            руб.        203,58                     =(287+2)*83%*0,85

80%*0,85  Позиция - 30                            руб.        126,43                     =(186+0)*80%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                             16200

Раздел   2.  Установка прибора учета тепловой энергии

===============================================

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         6                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 65-9-8     -Смена внутренних                     0,08   9320,08     263,1       746        54        21     69,92         6

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до: 80 мм                     672,63      4,18                           -        0,36       -

207                               100м

36 16-07-003- -Врезки в действующие                    4    596,93     14,64      2388       330        59      8,58        34

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления и водоснабжения                     82,54      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   диаметром 80 мм

253                               врезка

37 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4    176,81     11,04       707       121        44      3,35        13

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

38            -Задвижка  Д 89 мм                       4    436,14      -         1745       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

39 18-07-001- -Установка манометров: с                 4    227,12      -          908        10       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

40 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,2   7115,18     96,88      1423        22        19     11,75         2

03          40 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,53                           -        0,04       -

пр. МРР №

253

41 18-07-001- -Установка термометров в                 2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

42 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           2   1095,23     19,72      2190        86        39      4,62         9

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                             1      0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

43 16-05-001- -Установка шарового крана со             2     78,78      4,64       158        31         9      1,69         3

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

44            -Kран шаровый Д 25 мм                    2     25,96      -           52       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

45 16-06-005- -Установка счетчиков                     2   1178,36      1,09      2357         9         2      0,47         1

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

46 18-07-001- -Установка                               2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          термопреобразователя                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         7                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №

253

47 11-02-002- -Установка тепловычислителя              1     26,02      -           26        24       -        2,37         2

01                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                 23,51      -                              -        -          -

пр. МРР №

321

48 10-01-051- -Разделка и включение кабеля          0,12    100,39      -           12        11       -        9,43         1

31          станционного сигнальной                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   проводки на съемных и                         90,71      -                              -        -          -

пр. МРР №   несъемных штекерах

321                         100 концов жил

49 10-06-068- -Настройка сиситемы                      1    553,74      -          554       544       -        36,8        37

15                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                544,27      -                              -        -          -

пр. МРР №

321

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                             14623      1255       194                 112

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     4                 -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1796       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             12234       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             11364       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         680       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 6       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               873       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               471       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             13579       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    72

Сметная заработная плата -              руб.                               -         680       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   руб.                             16741       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   112

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1259       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 35                            руб.         42,83                     =(54+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,   руб.        830,15                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

45, 46                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*141%*0,94

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         8                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88%*0,94  Позиции - 47, 48, 49                    руб.        478,66                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*88%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                              1352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 35                            руб.         29,24                     =(54+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,   руб.        441,88                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

45, 46                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*83%*0,85

60%*0,85  Позиции - 47, 48, 49                    руб.        295,12                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*60%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               766

Раздел   3.  Установка прибора учета на ХВС

===============================================

50 65-9-6     -Смена внутренних                     0,06   6820,62     171,1       409        31        10     53,96         3

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до: 50 мм                      519,1      3,48                           -         0,3       -

207                               100м

51 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           3    176,81     11,04       530        91        33      3,35        10

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

52            -Задвижка  Д 50 мм                       3    186,92      -          561       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

53 18-07-001- -Установка манометров: с                 2    227,12      -          454         5       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

54 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   8454,33      98,8       845        11        10     11,75         1

04          50 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,88                           -        0,06       -

пр. МРР №

253

55 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           1   1095,23     19,72      1095        43        20      4,62         5

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                           -        0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

56 16-05-001- -Установка шарового крана со             1     78,78      4,64        79        15         5      1,69         2

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

57            -Kран шаровый Д 25 мм                    1     25,96      -           26       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

58 16-06-005- -Установка счетчиков                     1   1178,36      1,09      1178         4         1      0,47       -

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         9                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    руб.                              5178       201        79                  22

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     2                 -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                               587       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               587       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                               587       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              4592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              4312       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         203       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 3       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               252       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               138       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              4981       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -              руб.                               -         203       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   руб.                              5568       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -               руб.                               -         203       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 50                            руб.         24,80                     =(31+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 51, 53, 54, 55, 56, 58        руб.        226,96                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*141%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                               252

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 50                            руб.         16,93                     =(31+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 51, 53, 54, 55, 56, 58        руб.        120,80                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*83%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               138

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            145128     29093      8007                3299

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   459                  42

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            127163       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             77150       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       27702       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             15113       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                        10                                                  731

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы -                     руб.                             22148       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                             15922       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            165234       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  3163

Сметная заработная плата -              руб.                               -       27702       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             17374       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             15751       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        1271       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                31       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1606       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               887       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             19866       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                   138

Сметная заработная плата -              руб.                               -        1271       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            186465       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  3341

Сметная заработная плата -               руб.                               -       29552       -                   -

Пересчет итогов в цены на  2 кв. 2010г.

Оплата труда осн. рабочих             29093        х 9,63               280166

Затраты на экспл. машин               8007         х 9,63                77107

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     459          х 9,63                 4420

Стоимость материальных ресурсов       108028       х 9,63              1040310

Итого прямых затрат                                                    1397583

Накладные расходы в текущих ценах  24233           х 9,63    х 1,0      233364

Сметная прибыль в текущих ценах    17104           х 9,63    х 1,0      164712

ИТОГО в ценах на  г.                                                   1795659

Налог на добавленную стоимость     18 %                              323218,62

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       2118877,6

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             2118877,62   х 1,16              2457898

Составил:

Проверил: