Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         1                                                  751

Форма № 4

Капитальный ремонт скатной кровли, установка прибора учета тепловой энергии, установка прибора учета ХВС

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

объект -  ул. Тундровая, 1, с. Мильково

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       159,954 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        13,387 тыс.руб.

Составлена в ценах 2 кв. 2010 г.                                                                             руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Капитальный ремонт скатной кровли

===============================================

1 58-17-3    -Разборка покрытий кровель: из        6,48    191,31      1,07      1240      1233         7     24,39       158

ФЕРр-2001   волнистых и полуволнистых                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   асбестоцементных листов                      190,24      -                              -        -          -

207                               100м2

2 58-5-6     -Ремонт деревянных элементов             9      79,7      24,4       717       107       220      1,42        13

ФЕРр-2001   конструкций крыш: выправка                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   деревянных стропильных ног с                   11,9      -                              -        -          -

207         постановкой раскосов

шт

3 58-18-4    -Смена обрешетки сплошным             2,59   4045,16     69,47     10477      1968       180     95,69       248

ФЕРр-2001   настилом из досок толщиной                --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   до: 30 мм                                    759,78      -                              -        -          -

207                               100м2

4 58-5-3     -Ремонт деревянных элементов          0,49   7413,53      29,9      3633       627        15    150,09        74

ФЕРр-2001   конструкций крыш: смена                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   стропильных ног из брусьев                  1280,27      -                              -        -          -

207                               100м

5 12-01-015- -Демонтаж пароизоляции                6,48     54,82      -          355       355       -        6,27        41

03          прокладочной в один слой                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          100м2                   54,82      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

6 10-01-003- -Ремонт слуховых окон                    3     45,24      -          136       136       -         5,3        16

01                         1 слуховое окно            --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                                                  45,24      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         2                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №

253

7 12-01-015- -Устройство пароизоляции              6,48    970,04     39,74      6286       511       257      9,02        58

03          прокладочной в один слой                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          100м2                    78,8       2,2                            14      0,16         1

пр. МРР №

253

8 12-01-007- -Устройство кровель из                6,48  13509,94     70,73     87544      6141       458    104,48       677

08          оцинкованной стали без                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    настенных желобов                            947,61      8,44                            55      0,63         4

пр. МРР №                         100м2

253

9 12-01-010- -Устройство мелких покрытий            0,6  10025,83     29,23      6015       664        18    129,66        78

01          (брандмауэры, парапеты, свесы             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    и т.п.) из листовой                         1106,02      3,38                             2      0,25       -

пр. МРР №   оцинкованной стали

253                               100м2

10 310-3150-1 -Перевозка грузов                     7,71     88,23     88,23       680       -         680      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1 (доставка

материала)

т

11 310-3150-1 -Перевозка грузов                     7,71     88,23     88,23       680       -         680      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 150 км,

класс груза 1 (доставка

материала)

т

12 310-3010-1 -Перевозка грузов                      9,5     13,01     13,01       124       -         124      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1 (вывоз мусора

на свалку 7 км автотрассы

Мильково-Атласово)

т

13 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные                13     40,75     35,98       530        62       468      0,66         9

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,77      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

14 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные                13     33,74     29,78       439        52       387      0,55         7

-2 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              3,97      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: разгрузка

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         3                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    руб.                            118856     11854      3493                1378

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    71                   5

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            118856       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            103508       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       11925       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             12123       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              6667       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            137645       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  1383

Сметная заработная плата -              руб.                               -       11925       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   руб.                            137645       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  1383

Сметная заработная плата -               руб.                               -       11925       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

91%*0,7   Позиции - 1, 2, 3, 4                    руб.       2506,61                     =((1233+0)+(107+0)+(1968+0)+(627+

0))*91%*0,7

132%*0,7  Позиция - 5                             руб.        328,21                     =(355+0)*132%*0,7

130%*0,7  Позиция - 6                             руб.        123,51                     =(136+0)*130%*0,7

132%*0,94 Позиции - 7, 8, 9                       руб.       9164,19                     =((511+14)+(6141+55)+(664+

2))*132%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                             12123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

65%*0,9   Позиции - 1, 2, 3, 4, 5                 руб.       2509,78                     =((1233+0)+(107+0)+(1968+0)+(627+0)+

(355+0))*65%*0,9

63%*0,9   Позиция - 6                             руб.         76,95                     =(136+0)*63%*0,9

65%*0,85  Позиции - 7, 8, 9                       руб.       4080,61                     =((511+14)+(6141+55)+(664+2))*65%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                              6667

Раздел   2.  Установка прибора учета тепловой энергии

===============================================

15 65-9-8     -Смена внутренних                     0,08   9320,08     263,1       746        54        21     69,92         6

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

пр. МРР №   труб диаметром до: 80 мм                     672,63      4,18                           -        0,36       -

207                               100м

16 16-07-003- -Врезки в действующие                    4    596,93     14,64      2388       330        59      8,58        34

07          внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    отопления и водоснабжения                     82,54      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   диаметром 80 мм

253                               врезка

17 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           4    176,81     11,04       707       121        44      3,35        13

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         4                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18            -Задвижка  Д 89 мм                       4    436,14      -         1745       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 18-07-001- -Установка манометров: с                 4    227,12      -          908        10       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

20 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,2   7115,18     96,88      1423        22        19     11,75         2

03          40 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,53                           -        0,04       -

пр. МРР №

253

21 18-07-001- -Установка термометров в                 2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          оправе прямых и угловых                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

22 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           2   1095,23     19,72      2190        86        39      4,62         9

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                             1      0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

23 16-05-001- -Установка шарового крана со             2     78,78      4,64       158        31         9      1,69         3

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

24            -Kран шаровый Д 25 мм                    2     25,96      -           52       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

25 16-06-005- -Установка счетчиков                     2   1178,36      1,09      2357         9         2      0,47         1

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

26 18-07-001- -Установка                               2    339,41      -          679         7       -        0,37         1

04          термопреобразователя                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 3,45      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

27 11-02-002- -Установка тепловычислителя              1     26,02      -           26        24       -        2,37         2

01                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                 23,51      -                              -        -          -

пр. МРР №

321

28 10-01-051- -Разделка и включение кабеля          0,12    100,39      -           12        11       -        9,43         1

31          станционного сигнальной                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001   проводки на съемных и                         90,71      -                              -        -          -

пр. МРР №   несъемных штекерах

321                         100 концов жил

29 10-06-068- -Настройка сиситемы                      1    553,74      -          554       544       -        36,8        37

15                                1 шт.               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕРм-2001                                                544,27      -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         5                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №

321

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    руб.                             14623      1255       194                 112

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     4                 -

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              1796       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1796       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             12234       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             11364       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         680       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 6       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               873       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               471       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             13579       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    72

Сметная заработная плата -              руб.                               -         680       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   руб.                             16741       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                   112

Сметная заработная плата -               руб.                               -        1259       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 15                            руб.         42,83                     =(54+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,   руб.        830,15                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

25, 26                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*141%*0,94

88%*0,94  Позиции - 27, 28, 29                    руб.        478,66                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*88%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                              1352

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 15                            руб.         29,24                     =(54+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,   руб.        441,88                     =((330+1)+(121+1)+(10+0)+(22+0)+(7+0)+

25, 26                                                                         (86+1)+(31+0)+(9+0)+(7+0))*83%*0,85

60%*0,85  Позиции - 27, 28, 29                    руб.        295,12                     =((24+0)+(11+0)+(544+0))*60%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               766

Раздел   3.  Установка прибора учета ХВС

===============================================

30 65-9-6     -Смена внутренних                     0,06   6820,62     171,1       409        31        10     53,96         3

ФЕРр-2001   трубопроводов из стальных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         6                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пр. МРР №   труб диаметром до: 50 мм                      519,1      3,48                           -         0,3       -

207                               100м

31 16-05-001- -Установка вентилей, задвижек,           3    176,81     11,04       530        91        33      3,35        10

03          затворов, клапанов обратных,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    кранов проходных на                           30,35      0,34                             1      0,03       -

пр. МРР №   трубопроводах из стальных

253         труб диаметром до 100 мм

шт

32            -Задвижка  Д 50 мм                       3    186,92      -          561       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

33 18-07-001- -Установка манометров: с                 2    227,12      -          454         5       -        0,26         1

02          трехходовым краном                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          1 компл.                 2,58      -                              -        -          -

пр. МРР №

253

34 18-06-007- -Установка фильтров диаметром          0,1   8454,33      98,8       845        11        10     11,75         1

04          50 мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001                          10 шт                  109,16      0,88                           -        0,06       -

пр. МРР №

253

35 18-06-002- -Установка грязевиков наружным           1   1095,23     19,72      1095        43        20      4,62         5

03          диаметром патрубков: до 89                --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                            42,91      0,35                           -        0,03       -

пр. МРР №                         1 шт.

253

36 16-05-001- -Установка шарового крана со             1     78,78      4,64        79        15         5      1,69         2

01          спускником на трубопроводах               --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    из стальных труб диаметром:                   15,33      -                              -        -          -

пр. МРР №   до 25 мм

253                               1 шт.

37            -Kран шаровый Д 25 мм                    1     25,96      -           26       -         -        -          -

Торг.сеть                         шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

38 16-06-005- -Установка счетчиков                     1   1178,36      1,09      1178         4         1      0,47       -

01          (водомеров) диаметром: до 40              --------- ---------                     --------- --------- ---------

ФЕР-2001    мм                                             4,43      -                              -        -          -

пр. МРР №              1 счетчик (водомер)

253

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    руб.                              5178       201        79                  22

----                                             ---------           ---------

руб.                                                     2                 -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                               587       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               587       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                               587       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                              4592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                              4312       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         203       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 3       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               252       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               138       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         7                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                              4981       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -              руб.                               -         203       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   руб.                              5568       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                    22

Сметная заработная плата -               руб.                               -         203       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

113%*0,7  Позиция - 30                            руб.         24,80                     =(31+0)*113%*0,7

141%*0,94 Позиции - 31, 33, 34, 35, 36, 38        руб.        226,96                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*141%*0,94

Итого накладные расходы:                    руб.                               252

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:

60%*0,9   Позиция - 30                            руб.         16,93                     =(31+0)*60%*0,9

83%*0,85  Позиции - 31, 33, 34, 35, 36, 38        руб.        120,80                     =((91+1)+(5+0)+(11+0)+(43+0)+(15+0)+

(4+0))*83%*0,85

Итого сметная прибыль:                      руб.                               138

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                            138657     13311      3766                1512

----                                             ---------           ---------

руб.                                                    76                   6

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               592       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                                13       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         579       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               479       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               295       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                              1366       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    40

Сметная заработная плата -              руб.                               -         579       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                            121239       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                            103508       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -       11925       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              2383       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                             12123       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              6667       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                            140029       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                  1383

Сметная заработная плата -              руб.                               -       11925       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             16826       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             15676       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         883       -                   -

Сдача и испытание -                         руб.                                 8       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              1125       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                               609       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             18560       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч                             -         -         -                    94

Сметная заработная плата -              руб.                               -         883       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)                         8                                                  751

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                            159954       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               чел.-ч                             -         -         -                  1517

Сметная заработная плата -               руб.                               -       13387       -                   -

Пересчет итогов в цены на  г.

Оплата труда осн. рабочих             13311        х 9,63               128185

Затраты на экспл. машин               3765         х 9,63                36257

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     76           х 9,63                  732

Стоимость материальных ресурсов       121580       х 9,63              1170815

Итого прямых затрат                                                    1335257

Накладные расходы в текущих ценах  13726           х 9,63    х 1,0      132181

Сметная прибыль в текущих ценах    7571            х 9,63    х 1,0       72909

ИТОГО в ценах на  г.                                                   1540347

Налог на добавленную стоимость     18 %                              277262,46

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       1817609,5

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             1817609,46   х 1,16              2108427

Составил